Parte I – Hardware de la placa base

1.- La placa base
Elemento que se encarga de interconectar todos los componentes de un ordenador.
Es en esencia un circuito impreso con resistencias, condensadores… que permiten el funcionamiento de los componentes del ordenador como un conjunto.
Elementos de una placa base
- Zócalo (shocket) del microprocesador: Conector para este.
- Ranuras (slots) de memoria: Conector para memoria principal.
- Ranuras (slots) de expansión: Conector para tarjetas de expansión.
- Chipset: Controla funciones del ordenador.
- BIOS: Conjunto de programas almacenados en una memoria EEPROM empleados durante el proceso de arranque.
- Conectores externos: Para comunicar la CPU con dispositivos externos.
- Conectores internos: Para comunicar la CPU con dispositivos internos.
- Conectores eléctricos: Empleados para suministrar electricidad.
- Batería: Mantiene la información inicial del sistema cuando este se apaga.
2.- Factor de forma de la placa base
Se refiere a las características de esta: Forma, tamaño, disposición de componentes y al tipo de alimentación de esta.
Placas AT (Advanced technology)
Primer intento exitoso de estandarización por parte de Intel en 1984 con el 386 y 486
- Gran tamaño: 305 x 350mm
- Conector alimentación: En dos partes, colocación correcta o la placa peta.
- Conector alimentación a placa: Nada intuitivo, posibilidad de error al conectar.
- Botón encendido: Pulsador mecánico conectado a la fuente de alimentación.
- Conectores serie y paralelo: Incluidos en la placa.
- Conector DIN 5 pines para teclado: Único conector para periféricos integrado.
Placas Baby AT
- Menor tamaño que AT: 220 x 330mm
- Incluye conectores puertos serie y paralelo.
- Dificultar de trabajo al actualizar hardware.
- Por la proximidad de componentes y aumento de potencia genera más calor.

Placas ATX (Advanced Technology eXtended)
Aparecen en 1995, tiene un tamaño de 305 x 244mm y poseen una mejor distribución de los componentes. Esto permite un mejor acceso y mejora la refrigeración de estos. Elementos que la componen:
- Conector eléctrico: Mas seguro, de una sola pieza tanto el conector de la fuente como el de la placa base, esto hace que no se pueda conectar de manera errónea.
- Encendido por placa base: Facilita el apagar o encender a través del sistema operativo o de la BIOS.
- Mejor ventilación: procesador aprovecha aspiración de la fuente para mejorar la refrigeración.
- Conectores externos en la parte trasera: diferenciados por colores
- Conectores internos recolocados: menor longitud de cables.

Otros formatos de placa base:
- Mini ATX y micro ATX: versiones reducidas de ATX misma disposición de elementos y anclajes al chasis.
- LPX (Low Profile eXtended): Las ranuras de expansión no se encuentran en la placa sino en un conector especial colocado en horizontal llamado “riser card”. Las tarjetas de expansión van conectadas a este. Se sitúan en paralelo a la placa. Poca capacidad de expansión y baja refrigeración.
- Intenta facilitar la actualización de las placas base. Da soporte para AGP y USB
- BTX (Balanced Technology eXtended): Intenta resolver problemas de refrigeración de CPU con una distribución diferente de los componentes.
- WTX (Workstation Technology eXtended): Diseñado para albergar varios procesadores y discos. Usado para servidores. Se accede mediante puertas abatibles y cajones extraíbles para los componentes internos.

3.- Zócalos para el microprocesador

Permite instalar y desinstalar el microprocesador fácilmente. Cada placa ha de tener un zócalo apto para el microprocesador que ha sido diseñada. Tipos…
- PGA (Pin Grid Array): El más antiguo, de gran tamaño, con orificios para introducir las patillas del procesador.
- ZIF (Zero Insertion Force): Mediante una palanca el procesador se inserta y se retira sin hacer fuerza. Formato similar al PGA pero de fácil uso.
- LGA (Land Grid Array): Los pines de contacto se encuentran en el zócalo, por lo que el procesador no tiene pines. Esto mejora la distribución de energía y se obtiene mayor velocidades de bus.
- Slot A / 1 / 2: Intentaron remplazar a los zócalos. Se insertaban a modo de tarjeta grafica ayudado por guiás de plástico insertadas en la placa.
  4.- Memoria principal

Antiguamente iba soldada a la placa base, hoy en día se usan módulos DIMM que se insertan en la placa base mediante zócalos para RAM.
Cada modulo DIMM tiene una cantidad de pines y velocidad FSB (Frontal System Bus) dependiendo de su tipo (DDR, DDR2, DDR3…)
Se puede insertar los módulos exactamente iguales por parejas y en ranuras concretas para aprovechar la capacidad de doble canal de memoria (dual channel). Existe la posibilidad de triple y cuádruple canal, pero no son frecuentes.

5.- El Chipset

Conjunto de chips que controla algunas funciones del ordenador. Estan soldados a la placa base y manejan los buses. Levan disipador. Dos tipos:

Puente norte (Northbridge): Controla el funcionamiento y la frecuencia del bus del procesador, la memoria y los puertos de alta velocidad. Caracteristicas.
- Tipo, velocidad y numeros de procesadores soportados por la placa.
- Velocidad de bus frontal.
- Controlador de memoria.
- Tipo y cantidad de máxima RAM soportada.
- Controladora grafica integrada (solo algunos)

Puente sur (Southbrigde): Controla los buses de entrada y salida de datos para perifericos (E/S). Determina el tipo de soprote IDE, el bus PCI y los puertos serie y paralelo. Caracteristicas:
- Soprte para buses de expansión.
- Controladoras de dispositivos IDE, SATA, disquetera, red de ethernet y sonido.
- Control de puertos para perifericos USB o FireWire.

6.- Ranuras de expansión

Ranuras con conectores electricos en la que se insertan diferentes tipos de tarjetas (gráficas, de sonido, de red…) Estas ranuras forman parte de un bus a traves del cual se comunican los distintos dipositivos del ordenador. El bus está compuesto por:
- Bus de direcciones: Indica lugares de la memoria de escritura/lectura.
- Bus de datos: Realiza transmision de datos.
- Bus de control: Dirige la circulación de datos.

Con el tiempo se han ido desarrollado diferentes tipos de ranuras. Ejemplos:

PCI (Peripheral Component Interconnect): Aparece a principio de los 90, en ellas se conectaban tarjetas de video y sonido. Permiten tecnologia Plug and Play.
- Las placas poseen de 2 a 3 ranuras PCI
- Empezó con 32 bits de ancho de ranura y pasó a 64 bits
- Usaban 5V al principio y pasaron a 3.3V posteriormente.
- Distintas según numero de bits y voltaje necesario.
AGP: (Accelerated Graphics Port):